## Slide 1
Sessão 2: Políticas públicas para eficiência energética térmica na indústria
21 de novembro de 2023

## Slide 2
2
Resumo da apresentação
Metodologia empregada;
Mapa interativo de potenciais de EE térmica;
Instrumentos regulatórios analisados e políticas propostas;
Cenários de economia de energia térmica e impactos possíveis; e
Plano de ação proposto.

## Slide 3: 1. Metodologia empregada

## Slide 4
4
Mapeamento dos processos e usos finais
Duas abordagens
GAP = ETD - EBT
GAP é consumo residual dos processos que não foram mapeados; deve ser considerado até o fim do horizonte, sendo atualizado pelo valor agregado da indústria.
Levantamento dos dados
BEU e BEN;
ANP, ANEEL, CNI etc.;
Associações;
IEA, IRENA, EU etc.).
TOP-DOWN (TD)
- Dados agregados do consumo de energia - ETD
- Cenários macroeconômicas (variáveis) - X
- Estimativa do consumo de energia:
Modelos econométricos - ETD = f (X)
_
_
_
BOTTOM-UP (BU)
- Dados desagregados da produção por processo - Pp
- Dados do consumo específico por processo - CEp
- Cenários macroeconômicas (variáveis) - X
- Estimativa da produção por processo:
Modelos econométricos - Pp = f (X)
- Estimativa do consumo Específico
Curvas de Bass (difusão tecnológica) - CEp
- Estimativa do consumo de energia:
EBT = Pp . CEp
_
_
_
p
_
_
_
_
Metodologia empregada

## Slide 5
5
São consideradas três situações distintas da economia nacional:
  (i) Cenário de Referência;
  (ii) Cenário Inferior;
  (iii) Cenário Superior.
Metodologia empregada
São considerados três cenários de difusão:
  (i) Técnico;
  (ii) Econômico (dinâmica natural e induzida);
  (iii) Autônomo.
Foram considerados no estudo (Bottom-up):
  (i) 9 segmentos industriais (BEN, EPE);
  (ii) 6 usos finais (PDEf);
  (iii) 18 combustíveis (PDEf).
Fonte: Fraunhofer Institute, TEP and IREES (2013)

## Slide 6: 2. Mapa interativo de potenciais de EE térmica

## Slide 7
7
Mapa interativo de potenciais de EE térmica
Link do Mapa (será disponibilizado no site do programa): https://maestrotechsoft.com/projects/potencializee/

## Slide 8
O usuário poderá fazer diferentes filtros para se avaliar as “Perdas Recuperáveis”
(absolutas e relativa por estado), considerando:
  um certo segmento da indústria;
  um determinado uso final;
  três cenários macroeconômicos; e
  três cenários de difusão tecnológica.
O objetivo deste mapa é auxiliar indústrias, ESCOs e fabricantes de equipamento
no desenvolvimento de estratégias para eficiência energética industrial.
8
Mapa interativo de potenciais de EE térmica

## Slide 9
9
Energia recuperável global
Cenário:
Cenário de Referência;
Difusão tecnológica natural;
Valores em kTep;

## Slide 10
10
Energia recuperável: Ferro gusa e aço

## Slide 11
11
Energia recuperável: Alimentos e bebidas

## Slide 12: 3. Instrumentos regulatórios analisados e políticas propostas

## Slide 13
13
Resultados da revisão da literatura

## Slide 14
14
Instrumentos regulatórios analisados
Créditos Fiscais para Equipamentos
Subsídios para Equipamentos
Financiamento de Equipamentos
Financiamento de Projetos
Programa Inovação nas Indústrias
Programa Cogeração na Indústria
Programas de Treinamento e Educação
Programa de Gestão Energética Industrial
Acordo voluntário para EE na Indústria
Digitalização da Indústria
Programa de Eletrificação da Indústria
MEPS – Índices mínimos
Programa de Bônus para Equipamentos

## Slide 15
15
Metodologia para seleção das 4 Políticas
Foram utilizados Métodos Multicritério de Apoio à Decisão:
  Para definição dos pesos: AHP;
  Para priorização das políticas: fuzzy-TOPSIS.
Os números fuzzy tratam as incertezas das escolhas dos especialistas consultados.
Para tanto, foram entrevistados 30 especialistas.
Para definição dos pesos dos critérios utilizados, foram ouvidos especialistas do MME e MDIC.

## Slide 16
16
Metodologia para seleção das 4 Políticas
Assim, as 4 políticas foram selecionadas:

## Slide 17
17
Política de Cogeração e Recuperação de Calor
Identificação do problema regulatório:
Baixa implementação de projetos de cogeração distribuída e aquisição frequente de fornos e caldeiras sem a incorporação de dispositivos de recuperação de calor.
Objetivo da medida proposta:
Incentivar a adoção de tecnologias de cogeração distribuída e recuperação de calor residual e tornar obrigatória a aquisição de equipamentos de recuperação de calor em fornos e caldeiras em casos específicos.
Estratégia possível de implementação:
Engajamento dos stakeholders, nova regulamentação, subsídios financeiros, AIR, parcerias internacionais, implementação e monitoramento, comunicação e revisão periódica.

## Slide 18
18
Política de Treinamento e Educação
Identificação do problema regulatório:
Carência de profissionais e políticas de capacitação para eficiência energética térmica além de elevado custo das certificações internacionais.
Objetivo da medida proposta:
Criar uma certificação nacional financeiramente acessível para formação de profissionais visando suprir a lacuna identificada.
Estratégia possível de implementação:
Engajamento dos stakeholders, criação de uma certificação, definição dos órgãos certificadores, capacitação dos multiplicadores, definição dos requisitos dos candidatos e áreas do conhecimento, frequência e modalidade de capacitação.

## Slide 19
19
Política de Gestão Energética
Identificação do problema regulatório:
Baixa implementação de sistemas de gestão energética pela indústria.
Objetivo da medida proposta:
Incentivar as empresas a implantarem sistemas de gestão. Para tanto, deve-se capacitar profissionais, aumentar a disponibilidade de organismos acreditadores e estabelecer benchmarks para os diversos segmentos industriais.
Estratégia possível de implementação:
Campanhas de conscientização, desenvolvimento de ferramentas digitais, estabelecimento de parcerias e criação de incentivos fiscais (medidores e sistema de gestão).

## Slide 20
20
Política de Inovação
Identificação do problema regulatório:
Baixa intensidade dos gastos em atividades de PD&I e EE no setor industrial nos últimos anos.
Objetivo da medida proposta:
Incorporar no programa de P&D da ANP uma tipologia de projetos de EE térmica industrial.
Estratégia possível de implementação:
Definir governança e metas mensuráveis, critérios de seleção de PD&I, parcerias com ICTs e fabricantes, compartilhamento de resultados e incentivos e estratégias de comunicação que motivem as indústrias a adotar as inovações.

## Slide 21: 4. Cenários de economia de energia térmica e impactos possíveis

## Slide 22
22
Resultados: Energia conservada
Segmento industrial | Energia Conservada 2030 [kTep] | Energia Conservada 2050 [kTep]
Cimento | 9 | 77
Ferro Gusa & Aço | 58 | 668
Mineração & Pelotização | 4 | 40
Não Ferrosos e outros da metalurgia | 10 | 124
Químico | 8 | 111
Alimentos & Bebidas | 33 | 406
Têxtil | 2 | 22
Celulose & Papel | 21 | 253
Cerâmica & Vidro | 339 | 1288
Total | 484 | 2989
 19% da energia conservada prevista no PDEf em 2030

## Slide 23
23
Resultados: Energia conservada
Promulgação de políticas públicas | 2023-2025 (tep) | 2026-2030 (tep) | 2031-2040 (tep) | 2041-2050 (tep)
Políticas: Treinamento e educação, Gestão energética e Inovação. | 15.929 | 87.354 | 331.403 | 238.685
Políticas: Treinamento e educação, Gestão energética, Inovação e Programa de cogeração. | 74.154 | 409.675 | 1.489.845 | 1.015.197
Impactos somente das tecnologias | 58.225 | 322.321 | 1.158.442 | 776.511
Detalhamento: Impacto das tecnologias | 2023-2025 (tep) | 2026-2030 (tep) | 2031-2040 (tep) | 2041-2050 (tep)
Pré-aquecedor | 8.734 (15%) | 45.125 (14%) | 150.597 (13%) | 93.181 (12%)
Controle em malha fechada de oxigênio | 8.734 (15%) | 48.348 (15%) | 173.766 (15%) | 116.477 (15%)
Economizador | 8.734 (15%) | 45.125 (14%) | 150.597 (13%) | 93.181 (12%)
Cogeração | 23.290 (40%) | 119.259 (37%) | 393.870 (34%) | 240.718 (31%)
Bomba de calor | 8.734 (15%) | 64.464 (20%) | 289.611 (25%) | 232.953 (30%)

## Slide 24
24
Impactos esperados
GEE | 2023-2025 [tCO2eq] | 2026-2030 [tCO2eq] | 2031-2040 [tCO2eq] | 2041-2050 [tCO2eq]
Políticas: Treinamento e educação, Gestão energética e Inovação. | 17.137 | 86.971 | 398.107 | 340.648
Políticas: Treinamento e educação, Gestão energética, Inovação e Programa de cogeração. | 80.982 | 414.822 | 1.882.682 | 1.587.556
Impactos somente das tecnologias | 63.845 | 327.852 | 1.484.575 | 1.246.907
Outros impactos calculados:
Redução da intensidade energética;
Impacto na produtividade;
Empregos gerados;
Efeito no orçamento público;
Economia financeira;
Emissões evitadas (CO, Nox, Sox e MP); e
Impacto na saúde (DALY).
Economia Financeira esperada das
4 políticas (Horizonte 2050):
R$ 7,5 bilhões

## Slide 25: 5. Planos de ação propostos para as políticas possíveis

## Slide 26
26
Fase | Agentes envolvidos
1.1 Envolver e engajar os principais atores do mercado de cogeração e de recuperação de calor residual. | MME Produtores de energia Associações do setor Órgãos reguladores Empresas de distribuição de energia; e Consumidores
1.2 Elaborar proposta de regulamentação | ANP e ANEEL Atores do mercado de cogeração e de recuperação de calor residual
1.3 Estruturar subsídios financeiros, tarifas diferenciadas, incentivos fiscais ou outros mecanismos. | MME Ministério da Fazenda BNDES
1.4 Realizar a Análise de Impacto Regulatório (AIR) | MME Ministério da Fazenda MDIC e MMA
1.5 Estabelecer parcerias internacionais. | MME, Ministério da Fazenda, MDIC e MMA
1.6 Realizar campanhas de comunicação e conscientização junto às indústrias. | MME e COGEN
Fase inicial: 2024-2025
Política de Cogeração e Recuperação de Calor

## Slide 27
27
Política de Treinamento e Educação
Fase | Agentes envolvidos
1.1 Definir a estrutura de governança. | ANP, SENAI, universidades, certificadoras.
1.2 Definir uma estratégia de divulgação do programa. | ANP, CNI, SENAI, MDIC, MME
1.3 Definir as fontes e mecanismos de financiamento. | ANP, MME, SENAI, CNI
1.3 Criar um certificado nacional de gestão energética com foco em sistemas térmicos | ANP (governança) Academia, SENAI, CNI, ABESCO, ABNT
1.4 Definir os órgãos que serão responsáveis pela certificação. | ANP (governança) Academia, SENAI, CNI
1.5 Selecionar e capacitar os multiplicadores e instrutores. | ANP (governança) Academia, SENAI, CNI
1.6 Definir as metas e os indicadores da política proposta. | ANP (governança) Academia, SENAI, CNI
1.7 Definir a estratégia de fiscalização e monitoramento. | ANP (governança) MME, SENAI, CNI
Fase inicial: 2024-2025

## Slide 28
28
Política de Gestão Energética
Fase | Agentes envolvidos
1.1 – Estabelecer uma estrutura de governança. | MME, MDIC, MMA, ANP, CNI
1.2 - Estabelecer campanhas de conscientização para as empresas. | MME, MDIC, CNI, SENAI
1.3 - Desenvolver ferramentas digitais para implantação de sistemas de gestão energética com baixo custo operacional. | MME, SENAI
1.4 - Estabelecer parcerias com entidades como SENAI e SEBRAE para fornecer apoio técnico às empresas. | MME, MDIC, MCTI, SENAI, SEBRAE
1.5 - Criar incentivos fiscais para a compra de sistemas de medição. | MME, MCTI, MDIC, MFazenda, MPlanejamento e Orçamento
1.6 - Incentivar o estabelecimento e ampliação da oferta de cursos e treinamentos específicos sobre gestão energética. | MME, MEC, INMETRO
1.7 - Estabelecer percentuais dos recursos oriundos da cláusula de PD&I dos contratos das concessionárias do setor de petróleo e gás natural para financiamento. | ANP, MME, MDIC
Fase inicial: 2024-2025

## Slide 29
29
Política de Inovação
Fase | Agentes envolvidos
1.1 Estabelecer uma estrutura de governança. | ANP e Embrapii MCTI, MME, MMA, MDIC
1.2 Estruturar a teoria da mudança e o modelo lógico do Programa de PD&I em EE Térmica na Indústria. | ANP e Embrapii, MCTI, MME, MMA, MDIC
1.3 Estabelecer metas claras e mensuráveis. | ANP e Embrapii, MCTI, MME, MMA, MDIC
1.4 Estruturar a alocação de recursos financeiros adequados para os projetos de PD&I e criar mecanismos para garantir o financiamento contínuo. | ANP e Embrapii, MCTI, MME, MMA, MDIC
1.5 Estabelecer parcerias com instituições científicas, tecnológicas e inovação (ICTs), empresas industriais, fabricantes e órgãos governamentais. | ANP e Embrapii, ICTs Empresas industriais e fabricantes MCTI, MME, MMA, MDIC Agências de fomento e de financiamento para PD&I
Fase inicial: 2024-2025

## Slide 30
www.programa-potencializee.com.br
Apoio financeiro:
Acesse mais informações:
Muito obrigado pela atenção
Consórcio Facto Energy/PUC-RJ
Apoio financeiro: